Bathrooms:

- They can be inside the bedrooms

- Mechanic ventilation must be connected to the same light switch key.

- Wash basin: 80 cm high

- First-aid cupboard and mirror: h =0.60 m a 1.20 m.

- Monocommand taps (domotic habitat)

- Anti-skid floors.

- In case of wheelchair: replace bath for shower with folding chair.

- Shower taps.

- Eliminate the bidet or increase the bathroom area for allowing a 150 cm free turn of the wheelchair.

- Sliding doors with supplementary handles or a push-door open.

- Safety handrails.

- The door would be easily opened from the opposite side.

BAÑOS PARA DISCAPACITADOS

Requerimientos:

Usuario en silla de ruedas:

Medidas minimas

• Ancho mínimo 1,40 m

• Piso antideslizante.

• Rejilla de desagüe.

Puertas:

- que abren hacia afuera

- corredizas

- con cerradura que se pueda abrir desde afuera.

Timbre

- para llamar en caso de emergencia.

Bañera:

- el baño de inmersión se considera más terapéutico que la ducha, si bien es muy complicado entrar y salir de una bañera.

Pasamanos

- requerimientos mínimos: horizontal en un extremo y vertical en el otro

Estante empotrado

- para colocar jabón, esponja, shampoo, cremas, etc.

• Fondo: en material antideslizante o franjas de plástico o goma.

• Asiento:altura  0,45 m.

Plataforma

- (en un extremo de la bañera es cómoda)

- para sentarse

- para transferirse desde la silla de ruedas

- para lavarse piernas y pies

- se pueden reemplazar por tablas o sillas adecuadas

Variantes

- módulos moldeados de plástico pueden modificar la altura de la bañera

- silla que se levante con grúa para ubicarla dentro de la bañera

- bañeras con puerta lateral : facilitan el acceso

- tapones se deben ubicar en el frente de la bañera